## Slide 1: Aceleradores, máquinas para descubrir y servir C. Biscari ALBA-CELLS 8 Abril 2014

## Slide 2: ~30000 aceleradores en el mundo
Chart: 
| Radiotherapy | Hadrontherapy | Ion implantation | Industrial processing | Biomedicine | Isotope production | Fundamental research
 | 11440 | 40 | 10660 | 2340 | 1040 | 300 | 260
Aceleradores I&D
Generan haces de particulas de altas energias para investigar la estructura de la materia: fisica de particulas, fisica nuclear, analisis en biologia y quimica, cinetica y dinamica de reacciones. Producen radiaciones secundarias (neutrones, fotones) para ulteriores utilizaciones.

## Slide 3
I+D esencialmente liderado por la fisica de particulas y la produccion de fotones y neutrones, para la obtencion de haces cada vez mas energeticos, mas intensos, y mas focalizados.
Colisionadores
Fuentes de luz – Sincrotrones y FELs
Aceleradores de adrones – fuentes de neutrones, haces secundarios, produccion de isotopos, produccion de neutrinos
Chart: 
| Radiotherapy | Hadrontherapy | Ion implantation | Industrial processing | Biomedicine | Isotope production | High Energy Machines
 | 11440 | 40 | 10660 | 2340 | 1040 | 300 | 260
Aceleradores para investigacion fundamental

## Slide 4: Partículas que se pueden accelerar = partículas con carga electrica
e Iones (atomos cargados porque el n. de e- ≠ n. de p)
Protones
E = moc2 = 938 MeV
ATOMO
Electrones
Energia en reposo:
E = moc2 = 0.5 MeV
Masa = mo = 9.1 * 10-31 kg
Carga eléctrica = 1.6*10-19C =
e = Carga elemental
Masa = mo = 1,7 × 10-27 kg

## Slide 5
Acelerar una partícula = proporcionarle energía
Unidad de Medida de la energía: 1 electron Volt
energía que gana un electron cuando se introduce en una diferencia di potencial eléctrico de1 Volt.
Energía adquirida =
= Carga del e- * Diferencia de potencial =
= q V = 1.6*10-19C * 1 V = 1 eV =
=1.6 *10-19 Joules
+
+
+
+
+
+
-
-
-
-
-
-
Diferencia de potencial de 1 Volt
E
-

## Slide 6
1 eV 103 eV 106 eV 109 eV 1012 eV
1 eV 1 keV 1 MeV 1 GeV 1 TeV
El electron Volt y sus múltiplos
1eV es una energía muy pequeňa:
Bombilla de 100 W (Joules/sec)
Encendida durante una hora (3600 sec)
Energia = 360.000 Joules =
= 2.2*1024 eV
Al aumentar la energia aumenta la velocidad
La velocidad alcanza la velocidad de la luz
para electrones a ~ 3 MeV
para protones a ~ 5 GeV
v = c
electrones
protones
v < c

## Slide 7
Principios básicos de aceleradores;
Campo electromagnético
ACELERACION
Cambio de trayectorias
Beam
Electric field

## Slide 8
‘Ladrillos’ de un acelerador
Fuentes de partículas
Campos magnéticos
Cámaras de vacio
Instrumentación
Sistemas de control
Sala de control
Campos electricos

## Slide 9: Campos eléctricos Cavidad a radiofrecuencia Produce un campo eléctrico que varia en el tiempo
Las partículas ganan energía cuando pasan dentro la cavidad
t
E

## Slide 10
Desarrollo de cavidades rf – Campos electricos
Alto gradiente: Cavidades Normal Conducting:
Hasta 100 MV/m, modo pulsado, alta frecuencia y dimensiones pequenas (12 GHz) :
Cavidades superconductoras:
Hasta 35-40 MV/m, 1.3GHz, CW
Cavidad 500 MHz – Alba Booster
2MV/m

## Slide 11: Campos magnéticos
Guían las trayectorias de los haces de partículas
Mayor es la energíia de las partículas,
más intensos deben ser los campos magnéticos utilizados

## Slide 12
Desarrollo de campos magnéticos
Electroimanes Normal conducting:
Campos hasta 1.8 T
Electroimanes Super conductores:
Campos hasta 8 T en los aceleradores de última generación (LHC)

## Slide 13
Nb3Sn performance is influenced by mechanical stress and strain: brittle if > 15 T
>20T : HTS, fundamental and costly R&D, limited unit length
2014
45 T
Plot maintained by Peter Lee at: http://magnet.fsu.edu/~lee/plot/plot.htm
I+D en nuevos materiales para aumentar los campos magnéticos:
Ya se alcanzan 15 T en prototipos

## Slide 14: La física y la tecnología de los aceleradores es mucho más compleja e interesante
Vlasov equation
Hill equation
Schoedinger equation
CONTROLS & COMPUTERS
Advanced Electronics
Genetic algorithms
Simplectic codes
Vacuum technology
Laser technology
Plasma Physics
Hamiltonian treatment
Landau damping
Impedances
Feedback systems
Simulation codes
Conventional cooling and electrical systems
Beam instrumentation
Cryogenics
Statistical and collective effects

## Slide 15
En UK, en el Cavendish Laboratory, bajo la presidencia de Rutherford en 1928
“I have long hoped for a source of positive particles more energetic than those emitted from natural radioactive substances.”
Cock(Nobel in 1951) construyeron el primer generador elecrostático en 1930: aceleraron protones a 300 keV, que fueron usados para reacciones nucleares
Primer acelerador de partículas
Cavendish Laboratory
1927: directed by Rutherford
John Cockcroft, Ernest Rutherford,
and E.T.S. Walton

## Slide 16
LINACS : Aceleradores Lineales
Sucesion de cavidades a radiofrecuencia
Idea y primer prototipos en los ’30s, (drift tubes suspendidos en un tubo no conductor por Wideroe, las particulas ganaban energia en los gaps). Solo bajas frecuancias (kHZ) para la rf => estructuras muy largas
Klystrons desarrollados durante la II Guerra Mundial: altas frecuencias (GHz)
DTL: Drift Tube Linac. Alvarez in the ‘50 developed the ‘Alvarez type’, using conducting waveguides.
Hoy los mas potentes Linacs estan basados en SC cavities, usadas para e- y p

## Slide 17
Aceleradores Circulares
Sincrotrones
Ciclotrones
Inventado por E. Lawrence en los ’30.
Campo magnetico uniforme, aumenta el radio de curvatura al aumentar la energia – rf acelera, frecuencia de revolucion constante
Fisica nuclear, aceleradores medicales
M. Oliphant, en los 40, unificó tres ideas en un concepto único: el sincrotrón. Acelerar con cavidades rf, cambiar la frecuencia, cambiar los campos magnéticos.
Primer sincrotrón en UK, in Woolwich Arsenal Research Laboratory
En uso en HE fisica, Sinchrotron lights sources, adronterapia
rf

## Slide 18
Luz de sincrotrón
Una particula cargada relativistica en un campo magnetico emite fotones, cuyo espectro de energía depende de la masa y energía de la partícula y del campo magnetico
La partícula pierde energía, que se compensa con las cavidades de radiofrecuencia
Energía emitida por giro
rf cavity
Particulas mas ligeras emiten mas energia.
Electrones utilizados como fuentes de luz
Bending radius – related to B
Particle rest mass

## Slide 19
Colisionadores - energias
Leptons (electrons, positrons)
Hadrons (protons, antiprotons)
Hadron-Lepton
Cinco decadas -> cinco ordenes de magnitud
The higher the energy the larger the discovery reach

## Slide 20
RHIC
DAFNE
Tau-Charm
VEPP 4M
VEPP 2000
SUPER KEK-B
In operation
In construction
LHC
Hadrons
Leptons
Leptons-Hadrons
Particle Colliders - 2014

## Slide 21
ADRONES (protones, antiprotones)
Interacciones entre quarks y gluones, con diferentes combinaciones de energía
LEPTONES (electrones, positrones)
Energía de la colisión definida por la energía de los dos leptones

## Slide 22
Muchas partículas en un paquete
Baja densidad
Alta densidad
Luminosidad
Cuantas partículas chocan en una colision?

## Slide 23
DOS PAQUETES QUE COLISIONAN
ANTES DE LA COLISION
DURANTE LA COLISION
ALGUNAS PARTICULAS COLISIONAN

## Slide 24: Luminosidad en un colisionador
Alta luminosidad:
Muchas particulas concentradas en dimensiones muy pequeňas

## Slide 25
Collider luminosities
Leptons
Hadrons
Hadron-Lepton

## Slide 26
Proton – proton collider
Up to 7 TeV per beam
27 km circunference

## Slide 27
  LHC breve historia
27 km of circunference
2K SC magnets
1982 : Primeros estudios para el LHC
1983 : Z0 detected at SPS proton antiproton collider
1989 : Start of LEP operation (Z-factory)
1996 : Decision final para la construccion del LHC
1996 : LEP operation at 100 GeV (W-factory)
2000 : End of LEP operation
2003 : Comienzo de la instalacion del LHC
2005 : Start of hardware commissioning
10-09-2008 : First beam in the ring
20-09-2008: Quench incidente
20-11-2009: Beams at 3.5 TeV in the ring
2010 - 2011 : Colisiones a 3.5 TeV/ haz
2012 : Colisiones a 4 TeV/haz
4-07-2012: Anuncio de la deteccion del ‘Higgs’
30 aňos

## Slide 29
  LHC arc view
27 km cooled down to 2K
The coolest place in the world

## Slide 30
LHC

## Slide 31
LHC después del descubrimiento del Higgs
LS1
INCREASE ENERGY TO
6.5-7 TeV
LS2
secure L ~ 1034 and reliability
Aiming at L ~ 2 1034
Start LIU
LS3 : HL-LHC
New IR
levelled L ~ 5 1034
Experiment upgrades
100-200 ftb-1/3years
Lower emitt
250-600 ftb-1/3years
+ higher intensity
HOY
10 aňos

## Slide 32
X 24000

## Slide 34
Y después del LHC ?

## Slide 35: e+/e- Linear Colliders: CLIC and ILC
International collaboration for future projects
Well extablished SC rf technology (TESLA, FLASH, EXFEL…)
2004: decision on technology for next linear collider up to 1 TeV
1.3 GHz, 31.5 MV/m
Maximum energy 1 TeV cm - Phase I at 0.5 TeV
GDE (Global Design Effort) - International collaboration
Site independent
Dual beam acceleration technology
R&D at CERN ~ 25 y
Normal conducting cavities
12 GHz, 100 MV/m
Maximum energy 3 TeV cm – Phase I at 0.5 TeV
International collaboration around CTF3

## Slide 36: Future colliders – HEP community discussion
Grupo de trabajo FCC (Future Circular Collider) Encabezado por el CERN pero completamente internacional
Hadron collider with a centre-of-mass energy of the order of 100 TeV in a new 80-100 km tunnel as a long-term goal. The design study includes a 90-400 GeV lepton collider, seen as a potential intermediate step. It also examines a lepton-hadron collider option.

## Slide 37: Ejemplos de otros aceleradores de protones
FAIR - Germany
ESS - Sweden
Spallation Neutron Source – should be ready before 2020
Antiproton and ion facility
In construction – ready in 2018
Fuente de neutrones
Comienza la construccion en Junio 2014
Haces de iones y adrones para fisica nuclear y fundamental

## Slide 38
Aceleradores médicos
Miles de linacs de electrones para radioterapia
Centenares de ciclotrones para producción de isótopos
Algunas decenas de aceleradores para terapia con adrones
Therapy room at
Cherkassy Regional Oncology Center, Ukraine
Cyclone-30 isotope-producing cyclotron, 2.7 m in diameter and 2.8 m high - Image credit: IBA.

## Slide 39: Terapias oncológicas: rayos X
1937: primeras irradiaciones con rayos X (Van de Graff)
1956 : Primer paciente tratado con radioterapia en Stanford (tumor ocular)
40 millones pacientes tratados desde entonces
Actualmente 50% de pacientes de cancer se tratan con rayos X-ray, solos o en combinacion con quemioterapias
Linacs de electrones (4 – 22 MeV) producen e- sobre blanco y de ahi rayos-X
Producidos comercialmente
Thousands of compact and fully reliable Linacs are daily treating patients in all the world
Control of radiation dose and radiation fields decrease collateral effects

## Slide 40
Adroterapia propuesta en 1946 por R. Wilson
En 1954: 30 pacientes tratados con protones en LBL (Lawrence Berkeley Laboratory)
In 1990 la primera infraestructura dedicada a adroterapia en Loma Linda

## Slide 41: Radioterapia y adroterapia
Adroterapia utiliza protones e iones, que depositan su energia muy localizada
(pico de Bragg)

## Slide 42: Ventajas macroscópicas de los adrones
Rapid fall-off
X rays
protons
Disminuyen los efectos colaterales en los tejidos sanos

## Slide 43
Photons
Protons
Carbon Ions
Diferencia esquematica entre radioterapia y adroterapia
The cells in our body age, replicate and die. When they replicate they pass on their DNA to the daughter cells.
The functional DNA determines what proteins a cell can produce. A cell with damaged functional DNA will not produce viable daughter cells – this is how radiotherapy works!
DNA comes with two strands. When one gets damaged the DNA can repair itself using the other strand. In some cases it can even use DNA from the other chromosome
Nuclei are much more likely than X-rays to damage both strands of the DNA
Nuclei are more likely to hit the target, and more likely to do damage.

## Slide 44: Ciclotrones
Ciclotrones para protones
Protones necesitan campos magneticos menos intensos y por lo tanto aceleradores mas pequeňos.
Proton Therapy at PSI_(360p).mp4
http://www.youtube.com/watch?v=Ai_0QVuGPL4

## Slide 46: CNAO (Pavia, Italia) Acelerador y Salas de tratamiento
Davide Bianculli
Sincrotrones para adroterapia

## Slide 47
CNAO synchrotron hall

## Slide 48
X-ray Patient Verification System (PVS)
2 X-ray tubes (deployable) ,
2 flat panels (deployable)
Supporting structure rotation: ±180°
Rotation and deployment accuracy: ± 0.15mm, ± 0.1°
Patient Positioning System (PPS)
Automatic couch or chair docking
Absolute accuracy: ≈ 0.3 mm
3D Real-time IR Optical Tracking (OTS)
Real time reconstruction of spherical markers and surfaces
Sub-millimeter accuracy : peak 3D errors <0.5 mm
3D data flow @70 Hz
Markers, low density fixation materials

## Slide 49
South Africa iThemba LABS
> 90000 pacientes tratados con protones
> 9000 con iones de carbonio

## Slide 50: Centros de adroterapia en el mundo
Chart: 
| ITEP, Moscow | St.Petersburg | PSI, Villigen | Uppsala | Clatterbridge | Loma Linda | Nice | Orsay | NRF - iThemba Labs | UCSF | HIMAC, Chiba | TRIUMF, Vancouver | HZB (HMI), Berlin | NCC, Kashiwa | Dubna | HIBMC,Hyogo | PMRC(2), Tsukuba | NPTC, MGH Boston | HIBMC,Hyogo | INFN-LNS, Catania | SCC, Shizuoka Cancer Center | IU Health PTC, Bloomington | WPTC, Zibo | MD Anderson Cancer Center, Houston | UFPTI, Jacksonville | IMP-CAS, Lanzhou | NCC, IIsan | STPTC, Koriyama-City | RPTC, Munich | ProCure PTC, Oklahoma City | HIT, Heidelberg | HIT, Heidelberg | UPenn, Philadelphia | GHMC, Gunma | CDH Proton Center, Warrenville | HUPTI, Hampton | IFJ PAN, Krakow | Medipolis PTRC, Ibusuki | CNAO, Pavia | Fukui Prefectural Hospital PTC, Fukui City | CNAO, Pavia | ProCure Proton Therapy Center, Somerset | PTC Czech r.s.o., Prague | SCCA, Proton Therapy, a ProCure Center, Seattle | WPE, Essen | SAGA-HIMAT, Tosu | Barnes Jewish, St.Louis
START OF TREATMENT | 1969 | 1975 | 1984 | 1989 | 1989 | 1990 | 1991 | 1991 | 1993 | 1994 | 1994 | 1995 | 1998 | 1998 | 1999 | 2001 | 2001 | 2001 | 2002 | 2002 | 2003 | 2004 | 2004 | 2006 | 2006 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013

## Slide 51: Historia de la adroterapia: rápido crecimiento. En la ultima decada se ha duplicdo
Chart: 
| 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2005 | 2012 | 2013
Centers | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 16 | 24 | 36 | 48
Patients | 100 | 500 | 1500 | 7000 | 30000 | 48000 | 77000 | 98000
90000 pacientes con protones,
10000 con iones

## Slide 52
E = hn
Más alta la energia del fotón, más corta la longitud de onda, más alta la capacidad de resolución
Fuentes
De luz

## Slide 53: Aceleradores como fuentes de luz o como grandes microscopios
sincrotrones
FELs

## Slide 54
Synchrotron radiation facilities in the world > 50
High brilliance and flux (combined with high collimation)
Wavelength tunability
Polarization (linear, elliptical or circular)
Time structure
Collimated (partially) coherent radiation

## Slide 55
3 Generations of Light Sources
1970s : 1st Generation – HEP rings used parasitically for X-ray production
1980s : 2nd Generation – Many dedicated X-ray sources
1990s: 3rd Generation – Several radiaiton facilities with wigglers, undulators, high brilliance
2000s: 4th Generation – Free Electron Lasers driven by Linacs
ALBA
Light source brilliance
photons/s/mm2/mr2/0.1%BW
photons per time, space, energy definition

## Slide 56: FELs - Impulsos de luz ultracortos y muy intensos
Capacidad de estudiar la dinámica de los fenómenos

## Slide 57
ALBA, la fuente de luz de sincrotrón espaňola

## Slide 58
Primera idea de construir un Sincrotrón en Espaňa – comienzos ‘90
10 aňos para comenzar + 10 aňos desde la aprobación a la operación
Aprobación ALBA Abril 2003
1er trabajador ALBA Dic 2003
Diseňo de ALBA 2004-2005
Comienzo de la construcción May 2006
Comienzo de la instalación Feb 2008
Comienzo del commissioning Oct 2008
Commissioning de las Beamlines 2011 - 2012
Comienzo de la operación de BLs May 2012
BLs de fase I Operación Febrero 2013
Construcción BL de fase II 2014
Historia de ALBA

## Slide 59
El periodico 05-05-13
Sketch de la infraestructura

## Slide 60
Material Science & Powder Diffraction
MSPD: HR & HP
Photoemission
Spectroscopy and Microscopy
CIRCE: PEEM & NAPP
Soft X-Ray
Microscopy
MISTRAL
Macromolecular
Cristallography
XALOC
Core Level Absorption and Emission
Spectroscopy
CLAESS
Instrumentos de fase I en ALBA
Non cristalline
Diffraction
NCD
Resonant Absortion and Scattering
BOREAS: Hector & MARES

## Slide 61
BLs dedicadas a Quimica
MSPD
CLAESS
Material Science Powder Diffraction
Two state-of-the-art end-stations:
High resolution powder diffraction (10 mm spot size) - Mythen detector
High pressure powder diffraction - diamond anvil cells (100 mm) - Multi Analyser Detector
SC Wiggler : 8 to 50 keV
Core Level Absorption % Emission Spectroscopies
Quick EXAFS
Hybrid wiggler: 2.4 – 65 keV
A fluorescence spectrometer, now in commissioning, will be one of the few instruments worldwide performing inelastic hard X ray scattering

## Slide 62
BLs dedicadas a Fisica – Materia condensada
CIRCE
BOREAS
Beamline fOr REsonant Absorption and Scattering
Polarization-dependent spectroscopies of advanced materials.
Two cutting edge end stations:
  HECTOR vector magnet (up to 2 / 6 Tesla) for absorption methods
  MARES UHV reflectometer for scattering and reflection measurements
PM Helical undulator: 80 to 4000 eV
Variable polarization BL dedicated to advanced photoemission microscopy
and spectroscopy.
  PEEM (PhotoEmission Electron Microscopy)
  NAPP (Near Ambient Pressure Photoemission).
Apple II undulator: 100 - 2000 eV

## Slide 63
BLs dedicadas a Ciencias de la Vida
NCD
XALOC
Non Cristalline Diffraction
Simultaneous recordings of SAXS and WAXS for structural and functional insight at molecular level
Study of long- and short-range structures in soft condensed matter
Time resolution of milliseconds or faster – important for kinetic processes
To be installed a 2D SAXS detector, able to collect 500 frames/sec and microfocusing down to <10 mm beam size
In-vacuum undulator : 6.5 to 13 keV
Macromolecular Crystallography
Flexible and reliable for solving structures of macromolecules and complexes
MAD (multi-wavelength anomalous diffraction) based
Copes with a broad variety of crystal sizes and unit cell parameters
Allows both wavelength dependent and independent experiments
PILATUS detector
In-vacuum undulator: 5 to 22 keV

## Slide 64
BL09 Mistral : Microscopia de rayos X - Transmision
Microscopy Beamline
Cryo nano-tomography in water window and multi-keV spectral regions for biological applications.
Spectroscopic imaging of thin films.
Present photon energy range: 270 to 1200 eV, upgradable to 2600 eV in the future.
30 nm 2D resolution
Only two other similar Microscopes in the world: BESSY-II and ALS

## Slide 65
Estructuras de proteinas
Ultimos Nobels de Quimica a cientificos que utilizan para sus investigaciones las fuentes de luz de sincrotron
(resuelta en Xaloc, ALBA)

## Slide 66
Estudio de un material biodegradable para reparar roturas de huesos
Centre for Rapid and Sustainable Product Development of the Polytechnic Institute of Leiria (Portugal)
Mecanismo molecular del control de crecimiento de las plantas
Researchers from the Institute for Research in Biomedicine (IRB), the Molecular Biology Institute of Barcelona (IBMB-CSIC) and the University of Wageningen (The Netherlands)

## Slide 67
CIENCIAS de MATERIALES
Materiales magneticos, nanoparticulas, superficies, catalysis

## Slide 68
Investigacion de la industria farmaceutica

## Slide 70
Ejemplo: Científicos de la UAB y de la Universidad de la Sapienza de Roma utilizan el ERSF en Grenoble para verificar la autenticidad del jamón de cerdo, según su crianza, alimentación y proceso de curación, en la que es la primera vez que se estudia este producto con radiación sincrotrón.
Se persigue la identificación de nuevos biomarcadores, ante la creciente sofisticación de los métodos para imitar el jamón de Jabugo de pata negra.
Ciencias de la alimentación
Estudio de metodos de conservacion, metodos de produccion, conservacion de propiedades, etc

## Slide 71
Patrimonio cultural
Estudio de los materiales utilizados,
De las causas de degradacion,
De la edad de las obras,
De las posibilidades de restauracion

## Slide 72
Microbeam Radiation Therapy (MRT) uses highly collimated, quasi-parallel X-ray microbeams of 50-600 keV
Utilizacion médica
Posibilidad de utilizar haces de rayos X muy focalizados para tratamientos muy localizados

## Slide 73: ALBA User calls y experimentos
Chart: 
| 2012 | 2013 | 2014
Spain | 167 | 144 | 187
Intern | 36 | 43 | 63
Total | 203 | 187 | 250
Non national
2012 – 18%
2013 – 22%
2014 – 26%
Average Overbooking factor: 2 – 2 - 2.5
Chart: 
Start to March13 | 65 | 25 | 11 | 2
April13 to March14 | 156 | 15 | 33 | 13
Official, friendly, in house, industrial

## Slide 74: ALBA - FASE II : dos BLs
2014 :Comienzo de la construcción
LOREA: angle-resolved
photoemission spectroscopy
Electronic structure of solids,
surfaces, interfaces, and nanostructures.
MIRAS: IR spectroscopy and imaging
beamline
Ciencias de la vida - biologia

## Slide 75
Extraido de la agenda
Diez propuestas
presentadas

## Slide 76: Future
http://newscenter.lbl.gov/feature-stories/2008/04/15/bella-the-next-stage-in-laser-wakefield-acceleration/
R&D – Plasma accelerators
High energy - colliders
XFEL – photon sources
Medical applications
The future
Accelerating fields of GeV/m